XL³ 160

Coffrets en matière plastique

Généralités

Les coffrets en matière plastique (classe II) conviennent à une distribution basse tension jusqu’à 160A. Ils peuvent en standard être équipés d’appareils modulaires (24 modules par rangée), d’un interrupteur général jusqu’à 160A et d’un disjoncteur de puissance allant jusqu’à 125A.

Composition

Les coffrets sont livrés en standard avec un châssis interne extractible et munis de rails DIN, de plaques d’entrée de câble découpables, de flancs en matière plastique, d’anneaux de guidage des fils et d’un bornier de terre prémonté. Le câble d’alimentation peut être fixé au moyen d’un collier au support déjà prévu sur le fond du coffret. Le rail DIN peut être placé plus profondément sans accessoire en cas de montage d’un produit plus grand  (par exemple un disjoncteur de puissance).

Le cadre de finition peut être retiré en même temps que les flancs et aux plaques d’entrée des câbles en dévissant 4 vis.

Les plastrons isolants munis de préhenseurs plombables sont à fermeture 1/4 de tour.

Les coffrets peuvent être dotés de portes réversibles plates ou galbées, en métal ou vitrées. Celles-ci peuvent être équipées d’une serrure.

La circulation de la filerie peut se faire via des goulottes de de câblage placées verticalement et horizontalement.

Caractéristiques techniques

Protection contre les contacts directs : classe II

Tenue aux courts-circuits Ipk : 20kÂ

Niveau de protection : IP30, IP40 avec porte et IP43 avec porte et joint d’étanchéité ; IK08 avec porte

Dimensions :

- Largeur : 575mm

- Profondeur : 147mm

- Hauteur : 450mm (2 rangées) à 1050mm (6 rangées)

Couleur RAL 7035

Normes

Résistance au feu selon la norme IEC 60695-2-1-750°C/5s

Conformité aux normes NBN EN 60439-1 et NBN EN 60439-3.

Les coffrets satisfont également au cahier des charges 400.B.03